Profiko 2099-S - Kopieverstärker
EICKE&BEMMERER

Die Plus- Punkte auf einen Blick

- Cosinus-Enhanfür FBAS und YC

- 1 Eingang / 5 Ausgänge

- Farbdeckungsausgleich

- BY-PASS-Schaltung

- Y/C in FBAS-Wandlung

- eingebautes Netzteil

"Video" und "kopieren" sind zwei Begriffe, die untrennbar zusammengehören. Denn gerade das einfache Kopieren ist einer der wesentlichen Vorteile der Video-Technik. Praktiker kennen aber das Problem, welches sich hinter diesem Vorteil verbirgt: Bei jeder Kopie vermindert sich die Bildschärfe weil beim Kopieren die hohen Videofrequenzen, die für die Darstellung der feinen Bilddetails verantwortlich sind, abgeschwächt werden.

Was kann man tun um die Bildqualität auch bei der Kopie zu erhalten ?
Um nur die hohen Videofrequenzen zu verstärken, aber die sonst bei Enhancern üblichen Negativ-Effekte (Vor-/Nachplastik usw.) zu vermeiden, setzen wir den Cosinus-Entzerrer ein. Diese technisch außerordentlich anspruchsvolle Schaltung sorgt schon bei 3,5 MHz (FBAS) für 10 dB Anhebung, bei 5 MHz (S-Video / YC) sogar für 12 dB. Der Cosinus-Entzerrer liefert außerdem sauberste Signalverstärkung ohne Gruppenlaufzeit-Fehler (Welligkeit <1dB!) und vermeidet damit Doppelkonturen strikt.